4/8/16канальный цифровой видеорегистратор (DVR)

SARMATT DSR402h/802h

SARMATT DSR1602h

V2.2D

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Руководство пользователя регистратора

1

Примечания:

1. Питание данного регистратора обеспечивается адаптером DC 12В 5A , пожалуйста,

убедитесь, что подаваемое напряжение и сила тока соответствуют параметрам

адаптера;

2. Не допускайте попадания воды в/на регистратор;

3. Не устанавливайте регистратор в местах с высокочастотными колебаниями;

4. Не устанавливайте регистратор в местах с высокой температурой и под прямые

солнечные лучи;

5. Регистратор следует устанавливать в местах с невысокой концентрацией пыли, также

следует регулярно проводить чистку;

6. Расстояние между задней стенкой регистратора и любой поверхностью должно

составлять не менее 15 см для обеспечения нормальной вентиляции;

7. Температурный режим, влажность и электрические характеристики сети должны

строго соответствовать заявленным в инструкции к конкретной модели;

8. Пространство, где будет установлен регистратор не должно содержать паров

коррозийных веществ, так как это негативно скажется на сроке эксплуатации;

9. Перед началом работы убедитесь, что обеспечено правильное заземление;

10. Регистратор следует устанавливать таким образом, чтобы не созда вать помех при

подклюючении аксессуаров и других устройств..

Пожалуйста, приобретайте жесткие диски у авторизованных дилеров для обеспечения

достаточной длительности записи и её качества.

Дополнительные положения:

1. Данная инструкция описывает только базовые функции, для детальной информации

воспользуйтесь электронной иструкцией на компакт-диске, который поставляется с

регистратором.

2. Инструкция описывает общие положения, но не данные для конкретных моделей.

3. Обновление продукции происходит без уведомления потребителей. Какие-то

дополнительные функции могут отсутствовать в устройстве. Или не быть описанными в

инструкции

4. Пожалуйста, связывайтесь с Центром Серисного Обслуживания для получения

новейшего программного обеспечения и инструкций к нему.

5. Данная инструкия охватывает наиболее широкий спектр вопросов работы с

устройством. Однако из-за меняющейся ситуации на рынке, появления новых моделей

и обновления существующих охватить весь ассортимент не представляется возможным.

Если у вас возникнут вопросы, детальную консультацию дадут специалисты

компании-изготовителя.

6. В случае использования оборудования в нарушение данной инструкции любой

возможный ущерб не будет компенсироваться.

Руководство пользователя регистратора

2

Содержание

Глава 1 Комплектация устройства и быстрая установка. ................................................... 4

1.1 Комплектация устройства ......................................................................................... 4

1.1.1 Примечания .................................................................................................... 4

1.1.2 Упаковка и аксессуары ................................................................................... 4

1.2 Внешний вид и разъемы для подключения ............................................................ 4

1.3 Быстрая установка ..................................................................................................... 6

1.3.1 Установка жесткого диска (HDD) ................................................................... 6

1.3.2 Подключение камер и монитора .................................................................. 6

Глава 2 Базовые программные операции .......................................................................... 6

2.1 Включение и настройка доступа .............................................................................. 6

2.2 Основное меню ......................................................................................................... 7

2.2.1 Меню ссылок .................................................................................................. 7

2.2.2 Основное меню .............................................................................................. 7

2.3 Настройки записи ...................................................................................................... 8

2.3.1 Основные ........................................................................................................ 8

2.3.2 Расширенные .................................................................................................. 9

2.3.3 Расписание ...................................................................................................... 9

2.4 Запись и резервное копирование ............................................................................ 9

2.4.1 Запись .............................................................................................................. 9

2.4.2 Резервное сохранение записей .................................................................. 10

2.5 Настройка тревоги ................................................................................................... 10

2.5.1 Подключение контактов .............................................................................. 10

2.5.2 Детектор движения ...................................................................................... 10

2.6 Настройка PTZ. ......................................................................................................... 11

2.6.1 Настройка каналов ....................................................................................... 11

2.6.2 Управление PTZ ............................................................................................ 12

2.7 Настройка сети ........................................................................................................ 12

2.7.1 Основная настройка ..................................................................................... 12

2.7.2 Расширенные настройки ............................................................................. 13

2.8 Наблюдение через мобильный телефон .............................................................. 14

2.8.1 Настройка регистратора .............................................................................. 14

2.8.2 Настройка телефона ..................................................................................... 14

Руководство пользователя регистратора

3

2.9 Управление через интернет-браузер .................................................................... 15

2.9.1 Управления через интернет-браузер IE ...................................................... 15

2.9.3 Воспроизведение и сохранение через IE ................................................... 16

2.10 Настройка прогаммы-клиента ............................................................................. 16

2.10.1 Настройка клиента ..................................................................................... 16

2.10.2 Программы для воспроизведения ............................................................ 17

2.11 Основная система управления (CMS) .................................................................. 17

Приложение: Схемы подключения устройства ................................................................ 19

Руководство пользователя регистратора

4

Глава 1 Комплектация устройства и быстрая установка.

1.1 Комплектация устройства

1.1.1 Примечания

После получения устройства, первым делом проверьте целостность регистратора и

наличие повреждений при транспортировке.

Во-вторых после вскрытия коробки убедитесь в наличие всех аксессуаров. После

этого вы можете снимать защитные пленки

1.1.2 Упаковка и аксессуары

В комплекте идут следующие аксессуары:

ИК Пульт ДУ – 1 шт

Батарейки для пульта ДУ – 2 шт

Руководство пользователя 1 шт

SATA-кабель для подключения жесткого диска – 2 шт уже в корпусе

Адаптер питания  DC12В5A /DC 12В3A – 1 шт

Крепления для установки жесткого диска – 1 шт, болты в комплекте

Компакт-диск – 1 шт

Внимание: Список аксессуаров для различных моделей отличается. Список для Вашей

модели должен быть в коробке.

1.2 Внешний вид и разъемы для подключения

Передняя панель 1Вид может не соответствовать имеющейся модели

1.Просмотр 2.Кадр назад 3.Поиск видео и остановка просмотра 4.Кадр вперед

5.Прокрутка вперед 6.Индикатор питания 7.Индикатор записи 8.Запись старт/стоп

9.Отключение звука 10.Системная информация 11.Приемник ИК управления

12.Индикатор тревоги 13.Индикатор работы сети 14.Управление PTZ и перемещение по

меню. 15.Главное меню / выход 16.События 17.Режим отображения

11

1 2

12 13 14

15

1 17

6  8  10

Руководство пользователя регистратора

5

Передняя панель 2

1.Цифровые кнопки  2. LED-индикатор питания  3. Индикатор HDD   4. Индикатор

тревоги 5. Индикатор сетевого подключения  6. Индикатор записи  7. Поиск и

начало/остановка воспроизведения видео  8. Запись  9. PTZ-управление  10.

Управление воспроизведением  11. Режим дисплея  12. Основное меню и выход

Задняя панель 1

1.4 видеовхода 2.Видеовыход 3.VGA выход 4.Выходы и входы тревоги, внешнее

питание 5.Аудио входы 6.Аудио выход 7.USB порт 8.Сетевой разъем 9.RS-485 10.Разъем

питания 11.Заземляющий контакт

Задняя панель 2

1.8 видеовхода 2.Видеовыход 3.VGA выход 4.Выходы и входы тревоги, внешнее

питание 5.Аудио входы 6.Аудио выход 7.USB порт 8.Сетевой разъем 9.RS-485 10.Разъем

питания 11.Заземляющий контакт

8

2

5 7

1

11 12

5

1

2

3 4

6

7

8

9 10

11

5

1 2 3 4

6

7 8 9 10 11

Руководство пользователя регистратора

6

Задняя панель 3

1.Видео-вход на 16 каналов  2.Основной видео-выход  3. Дополнительный

видео-выход  4.Аудио-входы на 16 каналов  5. Аудио вход и выход  6.Сетевой порт

7.Порт USB 8. Интерфейс RS485  9.Вход питания  10.Каналы сигнализации 4 выхода и

16 входов  11.HDMI-порт  12.VGA-выход 13.Переключатель питания

1.3 Быстрая установка

1.3.1 Установка жесткого диска (HDD)

(1) Откройте корпус DVR, установите жесткий диск на крепление;.

(2) Подключите кабель данных и кабель питания к жесткому диску;

(3) Закрепите жесткий диск на креплении с помощью винтов;

(4) Закройте корпус видеорегистратора.

Внимание!  Не подключайте жесткий диск при включенном питании

1.3.2 Подключение камер и монитора

Подключите камеру к видеорегистратору через BNC-разъем, подключите монитор к

регистратору через видео-разъем (Детальная информация на задней панели).

Подключите разъемы RS485A (+) и B (-) к соответствующим портам на регистраторе,

если камера имеет функции PTZ-управления

Глава 2 Базовые программные операции

2.1 Включение и настройка доступа

После подключения питания к регистратору система входит в режим наблюдения. Если

имеются подключенные видео-каналы, сигнал с выбранного канала будет выводится

на монитор. При отсутствии сигнала – пустой синий экран. Полноэкранный и

мультиоконный режимы могут быть включены двойным кликом мыши в основном

меню. Правый клик и вы войдете в меню ссылок, затем выберите Основное меню.

При входе в определенные пункты меню система выведет окно ввода имени и пароля

1

1

4 6

8

7

11 13

5

10

Руководство пользователя регистратора

7

пользователя (картинка справа)

Имя: admin по умолчанию.

Пароль00000000 по умолчанию

2.2 Основное меню

2.2.1 Меню ссылок

Нажмите правую конопку мыши для выведения выпадающего меню

МенюОсновное меню

Один каналВыведение сигнала с одного канала

4 каналаВыведение сигнала с 4, 9 и 16 каналов

Следующая кам.переключиться на следующий канал

Вкл. / Выкл. записиМожет быть использовано при

включении режима записи

Поиск записиПри выборе будут доступны настройки записи

и поиска среди записей

Управление PTZвключение PTZ управления

ИнтеркомИнтерком

УвеличениеПри использовании режима одного канала

пользователь может приближать/отдалять изображение

PIPПри выборе вы вернетесь в основное меню, но в углу

будет отображаться малое коно с изображением.

СистемаПоказывает версию, сетевой адрес, ID системы, информацию о

записанных файлах и т.д.

ПерезагрузкаВыбор между блокировкой пользователяя, перезагрузкой и

выключением системы

2.2.2 Основное меню

При выборе «Основное меню» (Main Menu) из меню ссылок вы увидите следующие

пункты:

Запись “Основные” – сюда входят настройки разрешения, качества, количества

кадров, настройки записи“Расширенные” включают перзапись и наложение; “Запись

по расписанию” здесь устанавливаются интервалы, когда будет вестись запись, на

каждый день.

Руководство пользователя регистратора

8

Тревогасюда входят настройки включения

тревоги, датчиков движения, ошибок жесткого

диска, ошибки ввода пароля, потери

видео-сигнала.

КаналВыбор канала и установка названия

канала, PTZ-протокол, скорость передачи данных

PTZ, PTZ адрес и настройки цвета.

СетьУстановка IP-адреса, номера порта,

DDNS и наблюдение через мобильный телефон,

и т.д..

ПользовательДобавление, удаление и

изменение пользователей и их прав доступа.

Системасюда входят Основные настройки, Расширенные настройки, Работа с

жестким диском, Обслуживание системы

ЭкранНастройки интервалов переключения основного дисплея, игнорирование

потерь видео-сигнала, разрешение.

ЖурналЗдесь сохраняется информация о включении системы и подключенных

пользователях. Также можно смотреть отчет о работе системы.

Поиск записиЗапись и резервная копия данных

Внимание! Для детального ознакомления с работой в меню используйте инструкцию

на компакт-диске

2.3 Настройки записи

2.3.1 Основные

МенюЗаписьбазовый интерфейс настройки:

Видео каналномер канала, который вы

хотите настроить

РазрешениеCIF, Half-D1 и D1

КачествоКачество записи делится на очень

плохое, плохое, нормальное, высокое и очень

высокое.

СкоростьНастройка количества кадров в

секунду при записи. 6, 12 и 25 кадров при

работе в режиме PAL, и 1, 15, 30 кадров в

режиме NTSC.

АудиоАудио-канал, относящийся к

соответствующему видео. Нажмите и появится выпадающее меню для выбора 1-4

каналов звука.(регистраторы без аудио не имеют такого пункта)

Пред. ЗаписьЗдесь настраивается количество кадров в секунду в нормальном

режиме и при переходе в режим тревоги, возможны разные настройки для разных

каналов.

Копир. вПосле настройки различных параметров для отдельного канала в этом

меню можно скопировать эти настройки дя всех остальных каналов

Руководство пользователя регистратора

9

2.3.2 Расширенные

ЦикличВ режиме «Авто», если жесткий диск

заполнен полностью, новый файл перезапишет

имеющийся. При выборе «Откл» при отсутствии

свободного метс запись вестись не будет.

Наложение: «Да» для наложения на

сохраняемое видео информации о дате и

времени. «Нет» - видео не будет содержать этой

информации

2.3.3 Расписание

“Plan” данное меню содержит настройки записи по таймеру, записи в режиме тревоги

Расписание разделено на 7 дней недели и в

течение суток на периоды длительностью 1 час.

Пользователь может настроить режим записи

для любого из этих периодов. После сохранения

параметров для отдельного периода шаблон

настроек можно применить к другим периодам.

2.4 Запись и резервное копирование

2.4.1 Запись

Выберите Поиск записииз меню ссылок или из основного меню и вы перейдете в

интерфейс выбора между двумя типами поиска «По типу» и «По времени».

По типу: имеется 5 вариантов: все, вручную, по таймеру, по тревоге, по таймеру и

тревоге. Выберите из выпадающего меню и наследующем экране получите подробный

список файлов

По времени: введите определенное время и поллучите детальный список. Выбирайте

Руководство пользователя регистратора

10

и просматриайте.

2.4.2 Резервное сохранение записей

В спискефайлов (правое изображение ниже) , выберите нужный файл.

Если выбрать сохранение одного файла, получите следующий выбор для

сохранения(слева); для нескольких файлов, выделите файлы и выберете пункт

“multiple files backup”. Ход сохранения будет отображаться на экране(изображение

справа):

Внимание!:

1.Для сохранения потребуется DVD-RW диск или USB носитель.

2. Не выходите из меню и не отключайте питание во время сохранения данных

3. Детальная инструкция доступна на диске

2.5 Настройка тревоги

2.5.1 Подключение контактов

Далее приводится пример панели, расположенной на задней стороне вышего

регистратора:

Внимание!

Приведенная схема описывает регистратор с восьмиканальным входом, такой же

принцип будет сохраняться и для 4- и для 16-канальных моделей

2.5.2 Детектор движения

МенюТревога

Тревожн.вхо

Тревожн.вых

+     -     G     12V    G   1 ～～2～～～～3～～～4～～～～5～～～6～～～～7～～～8

Сигнализация

Датчики тревоги

Питание

Руководство пользователя регистратора

11

Чувствительность детектора движения зависит от настроек, которые можно установить

в режимах Тревога или Расписание и Тревога. Выберите чувствительность из

выпадающего меню.

Настройка:

1. Выберите канал, установите чувствительность и зоны контроля движения. По

умолчанию датчки движения отключен, чувствительность задается в пределах от 1 до 9.

Зоны контроля по умолчанию отключены.

2. Сохраните параметры и настройте расписание записи. (Подробнее в п.2.3.3)

(1) Вы можете выбрать заданное пространство для контроля движения.

(2) На экране настройки детектора движения (картинка слева), укажите зону для

контроля. Красные секторы обозначают контроллируемую зону, прозрачные секторы -

инорируемые. Подтвердите и сохраните параметря для завершения настройки.

2.6 Настройка PTZ.

2.6.1 Настройка каналов

Из Основного меню перейдите в настройку каналов. Меню настройки каналов

содержит номер канала, название канала, протокол PTZ, скорость соединения PTZ,

адрес PTZ и настройки цвета.

Видео канал: Выберите канал с 1 по 16.

Имя канала: Укажите название канала.

Можно использовать буквы английского языка,

китайский язык, цифры и специальные символы.

PTZ протокол: Используется для настройки

соединения с PTZ. Основные поддерживаемые

протоколы: PTZ-NULL, LG LPT-A100L, PELCO-D,

NK-97CHE, SAMSUNG SCC-641, and PELCO-P, и т.д.

Скорость

: Здесь укажите требуемую скорость

соединения.

Инд. ном.

: Адрес PTZ указывается в пределах

0-255.

Цвет: Здесь можно настроить яркость, контраст, насыщенность и цветность для

каждого канала.

Смещение: Здесь нстраивается положение изображения

Копир. вВ этом пункте вы можете применить сохраненные настройки для других

Руководство пользователя регистратора

12

каналов.

2.6.2 Управление PTZ

Нажмите правую кнопку мыши на стартовом экране и выберите пункт "Управление

PTZ" в появившемся меню, настройте экран управления PTZ (ниже):

Кнопки направления успользуются для поворота

камеры. Кнопки управления PTZ могут

контролировать автоматическое вращение

камеры PTZ. Увеличение, фокус, ИК-спектрометр

можно настроить при помощи кнопок "+" и  "-".

Скорость движения PTZ можно изменять в

пределах 09. Использование предустановок:

введите нужные значения настроек изображения;

настройте положение камеры: введите желаемый номер предустановки. Нажмите

“Записи” в меню (после нажатия кнопка изменится на “Конец”). Click the " Дорожка"

(после нажатия кнопка изменится на "Конец"). PTZ будет работать в соответствии с

заданным треком пока не будет нажата кнопка "Конец".

2.7 Настройка сети

2.7.1 Основная настройка

Перейдите из Основного меню в меню Сеть. Пункт настройка Сети разделяется на

Основные настройки и Расширенные настройки. B основные настройки входят режим

доступа к сети, IP адрес, маска подсети, адрес шлюза and и другие параметры, см.

ниже:

Соединениережим соединения по

статическому IP адресу and динамическому IP

адресу. IP адрес, шлюз нужно вводить вручную

при статическом IP.  Динамический IP адрес

присвается автоматически.

NTP серверУкажите время и точный адрес

сервера для корректной синхронизации с DVR.

HTTP портДля просмотра через

интеренет-браузер введите URL http://192.168.1.220:8000.

Media портНомер порта при соединении DVR и PC. По заводским настройкам, DVR

значение стоит по умолчанию. Если данный порт занят следует изменить его

самостоятельно.

Интерком портПорт для удаленного управления DVR

Внимание!  Для портов знгачения идут в пределах от 1024 до 65535.

Руководство пользователя регистратора

13

2.7.2 Расширенные настройки

Низ. потокНастройка качества изображения

и битрейта. При плохом качестве соеденения с

сетью, вторичный поток ухудшит качество

изображения.

EmailЖлектронный адрес, на который

отправляется сообщение при тревоге. DVR будет

автоматечески отправлять изображения с камер

на указанный адрес в режиме тревоги.

Детальная информация по настройке находится

на CD-диске.

DNSВедите IP адрес DNS сервера

Моб. ТелефонВведите адрес порта для мобильного телефона

UPNP: Когда включен UPNP (также и на роутере), DVR будет использовать тот же

адрес и порт, что и роутер.

Внимание! Если роутер не поддерживает UPNP, пожалуйста вручную укажите

соответствующий порт переадресации или порт виртуального сервера. Если возникают

конфликты с другими портами DVR, укажите другой.

DDNSDDNS это динамическая служба доменных имен. Укажите тип DDNS, server

адрес, имя домена, имя пользователя и пароль, как показано на изображении ниже

(Детальная информация о настройке на CD-диске)

DDNS Типподдерживает 3322.org, dyndns, changeip, no-ip and leadingdvr , и т.д.. Когда

вы выбираете DDNS TYPE доступные сайты будут предложены для выбора.

Имя домена

имя домена, указанное пользователем

Имя польз.: имя пользователя в сервисе DDNS

Пароль: пароль

PPPOEНастройте режим дозвона и функцию 3G (поддерживает

стандарты CDMA 2000 и WCDMA). После подтверждения выбора, выходите из

подменю PPPOE, и вам будет доступна информация о IP в меню “Инфо сети”

(если пункте WAN-IP указан адрес, значит 3G сеть подключена).

Руководство пользователя регистратора

14

2.8 Наблюдение через мобильный телефон

2.8.1 Настройка регистратора

Убедитесь, что DDNS включено . Не забывайте, что порт для телефона 6600.

2.8.2 Настройка телефона

Для примера используем IPhone, запустите магазин продуктов APP Store, в меню

поиска введите “KMEye”; выберите пакет установки и запустите инсталляцию.

Запустите программу KMEye. При первом использовании нужно настроить параметры.

Нажмите Settings

для входа в меню настройки (изображение слева),  номер порта

должен соответствовать номеру, который вы использовали в п 2.9.1. Вы можете указать

ругой порт для вашего регистратора. По умолчанию номер порта 6600 и пароль

00000000. Настройте параметры и подключитесь к серверу, вы получите превью

изображения (справа) :

Внимание! Для детальной информации смотрите отдельное руководство по настройке

просмотра с телефона.

Руководство пользователя регистратора

15

2.9 Управление через интернет-браузер

2.9.1 Управления через интернет-браузер IE

Внимание! Адрес также может быть именем домена или другим сайтом

2.9.2 Настройки прав доступа в IE

Внимание! Для работы Вы должны указывать порты, используемые

регистратором.

Введите URL:

http://192.168.1.220:8000

Нажмите “install”

Media Порт

Руководство пользователя регистратора

16

После подключения будет выведен следующий экран (ниже):

На обзорном экране нажмите

правую кнопку мыши, чтобы

выбрать видео и аудио

каналы.

2.9.3 Воспроизведение и сохранение через IE

Нажмите LIVE, чтобы перейти в интерефейс воспроизведениязаписей:

Поиск: Выберите тип поиска Видео, отобразися окно поика с выбором по типу или по

времени..

Проигрывание: Выберите

файл и нажмите на него для

воспроизведения.  Файл

откроется в окне

проигрывателя.

Загрузка: Выберите файл и

нажмите на него для

сохранения. Детальная

информация по настройке находится на CD-диске. (Во время загрузки файл не будет

воспроизводиться).

2.10 Настройка прогаммы-клиента

2.10.1 Настройка клиента

Запустите “”из папки “Client end “CD диске

Адрес

IP адрес регистратора

Исп. домен

если имеется, то здесь можно

указать имя домена для регистратора

Порт

медиа-порт регистратора

Имя

имя пользователя

Пароль

пароль для указанного пользователя

Открыть файл

Руководство пользователя регистратора

17

Низ. поток

Если выбрано данные от регистратора будут передаваться в интеренет со

вторичного потока; если нет – с основного. Вторичный поток используется для

передачи данных в сети интеренет, а основной поток для локальной сети.

Язык

выбор языка интерфейса

Без подключения

Если выбрано, то пользователю будут доступны только имеющеся

локальные записи.

Внимание! После подключение интерфейс пользователя будет таким же, как и для

интернет-браузера. Подробная информация о настройке доступна на диске.

2.10.2 Программы для воспроизведения

Видео сохраняется в формате H.264, поэтому нужен специальный проигрыватель.

Запустите файл "player.exe"() с диска

2.11 Основная система управления (CMS)

Данная система позволяет упралять регистратором через интернет напрямую, не

используя дополнительных серверов.

Установка программы: Запустите файл “DVRC MS. msi” с CD-диска и установите

программу. После завершения установки запустите рограмму через значок на рабочем

столе .Откроется следующее меню:

Имя пользователя: Имя пользователя (для

начала работы нужно ввести)

Пароль: пароль

Язык: выбор языка интерефейса.

Открыть

Руководство пользователя регистратора

18

Внимание! Если была установлена более ранняя версия данного программного

продукта необходимо вручную удалить файл “user.cfg” из папки установки программы.

По умолчанию это C:\Program Files\DVRCMS\.

Основное рабочее окно системы управления:

В системе управления можно добавлять устройства, просматривать данные с камер,

просматривать архив, настраивать систему, управлять поворотными камерами PTZ и др.

Дательное описание работы с CMS доступно на CD-диске.

Добавить

DV

Удалить

DV

Список DVR

Настройка системы

Настройка

DVR

Просмотр

Блокировка

PTZ управление

Разделение экрана Сохранить кадр Громкость

Запись

Просмотр / Стоп

Руководство пользователя регистратора

19

Приложение: Схемы подключения устройства

Руководство пользователя регистратора

20

Руководство пользователя регистратора

21