Активный микрофон

SR-MIC – 03

Назначение и особенность:

SR-MIC-03 - микрофон электретный с активным усилителем, предназначен для преобразования акустических сигналов в электрический аналоговый, с последующим усилением и передачей по проводным линиям связи

Особенность этого микрофона высокая чувствительность и низкий уровень шумов встроенного усилителя, миниатюрные габариты. Встроенная АРУ позволяет передавать звуки в широком динамическом диапазоне с минимальными искажениями. Для более точной и оптимальной настройки уровня выходного сигнала имеется дополнительная, ручная регулировка усиления микрофона.

Применяется в системах видеонаблюдения и охраны для аудио контроля помещений.

Схема подключения:

ВНИМАНИЕ!!! Подключение микрофона производить только при отключенном источнике питания!

Технические характеристики:

| Акустическая дальность | до 15 |
| --- | --- |
| Макс.расст.передачи сигнала по проводной линии связи | до 150 м |
| Напряжение питания микрофона, DC | 6..12 |
| Макс. выходное напряжение в линию | 6 В |
| Диапазон ручной регулировки коэфф. усиления | 0-100 дБ |
| Полоса частот | 300...5500 |
| Ток потребления | 0,01 А |
| Материал корпуса | пластик |
| Степень защищенности | IP54 |
| Диапазон рабочих температур | -25 + 85 оC |